## Slide 1: Ingeniería de los Computadores
Sesión 1. Introducción

## Slide 2
Ingeniería de los Computadores
Sesión 1. Introducción
¿Qué? |  |  | 
Evolución de la informática Necesidades computacionales
Notes: https://www.youtube.com/watch?v=pmW3ui5hRrA
https://www.youtube.com/watch?v=OG5ZowbxQn4

## Slide 3
Ingeniería de los Computadores
Sesión 1. Introducción
¿Qué? |  |  | 
Notes: TOP500(junio 2012) – Sequoia con 16324 Tflops y 1,5 PB de memoria (se intenta conseguir el exaflop)

## Slide 4
Ingeniería de los Computadores
Sesión 1. Introducción
¿Qué? |  |  | 
Mainframes
Grandes computadores para aplicaciones de negocios y científicas de gran volumen.
Minicomputadores
Aplicaciones científicas en laboratorios y pequeñas organizaciones.
60
70
80
90
00
Servidores
PCs y Estaciones de Trabajo
Microprocesadores
Computadores Embebidos
WWW
Redes
Rápido crecimiento (tecnología y herramientas de diseño): electrónica digital de altas prestaciones, videojuegos, teléfonos móviles, tarjetas inteligentes, conmutadores,…

## Slide 5
Ingeniería de los Computadores
Sesión 1. Introducción
¿Qué? |  |  | 
Mejora de prestaciones
  Avances en tecnologías (límites físicos: calor, ruido, etc.)
Reducción de tamaño de dispositivos (a)
Aumento de tamaño de los CI (b)
Cambio de la tecnología (Ej. CMOS a GaAs
Aumento de la velocidad de los dispositivos O(a)
Aumento del número de dispositivos O(a2)
Aumento del número de dispositivos O(b2)
Aumento de la velocidad de los dispositivos
Aumento de la capacidad de procesamiento O(a3)
Aumento de la capacidad de procesamiento O(b2)
Aumento de la capacidad de procesamiento ??

## Slide 6
Ingeniería de los Computadores
Sesión 1. Introducción
¿Qué? |  |  | 
Mejora de prestaciones
  Avances en arquitecturas
    Paralelismo:
      Segmentación de cauces.
      Repetición de elementos: Utilizar varias unidades funcionales, procesadores, módulos de memoria, etc. para distribuir el trabajo.
    Localidad: Acercar datos e instrucciones al lugar donde se necesitan para que el acceso a los mismos sea lo más rápido posible (jerarquía de memoria).

## Slide 7
Ingeniería de los Computadores
Sesión 1. Introducción
¿Qué? |  |  | 
Desarrollo de las arquitecturas de computadores - Objetivo
MAYOR CAPACIDAD COMPUTACIONAL
  Iniciativas mayor peso software
  Repertorio de instrucciones (RISC, CISC, …)
  Arquitecturas VLIW
  Extensiones SIMD (MMX, SSE, 3DNOW, …)

## Slide 8
Ingeniería de los Computadores
Sesión 1. Introducción
¿Qué? |  |  | 
Desarrollo de las arquitecturas de computadores - Objetivo
MAYOR CAPACIDAD COMPUTACIONAL
  Iniciativas mayor peso hardware
  Arquitecturas segmentadas
  Arquitecturas vectoriales
  Arquitecturas superescalares
  Arquitecturas paralelas o de alto rendimiento

## Slide 9
Ingeniería de los Computadores
Sesión 1. Introducción
¿Qué? |  |  | 
Arquitectura de Computadores
“Conjunto de instrucciones, recursos y características del procesador que son visibles al software que se ejecuta en el mismo. Por tanto, la arquitectura determina el software que el procesador puede ejecutar directamente, y esencialmente define las especificaciones a las que debe ajustarse la microarquitectura” [Ortega, 2005]
En Ingeniería de Computadores veremos:
  Arquitecturas superescalares
  Arquitecturas paralelas: multicomputadores y multiprocesadores

## Slide 10
Ingeniería de los Computadores
Sesión 1. Introducción
¿Qué? |  |  | 
Ámbito de la arquitectura de computadores
  El lenguaje máquina del computador, la microarquitectura del procesador y la interfaz para los programas en lenguaje máquina (lenguaje máquina y arquitectura concreta del procesador).
  Los elementos del computador y como interactúan (es decir la arquitectura concreta del computador, la estructura y organización).
  La interfaz que se ofrece a los programas de alto nivel y los módulos que permiten controlar el funcionamiento del computador (sistema operativo y la arquitectura abstracta del computador).
  Los procedimientos cuantitativos para evaluar los sistemas (benchmarking).
  Las alternativas posibles y las tendencias en su evolución

## Slide 11
Ingeniería de los Computadores
Sesión 1. Introducción
¿Qué? |  |  | 
Niveles estructurales de Bell y Newell
  Descripción del computador mediante una aproximación por capas.
  Cada capa utiliza los servicios que proporciona la del nivel inferior.
  Propone 5 niveles:
      De componente
      Electrónico
      Digital
      Transferencia entre registros (RT)
      Procesador-Memoria-Interconexión (PMS)

## Slide 12
Ingeniería de los Computadores
Sesión 1. Introducción
¿Qué? |  |  | 
Niveles de interpretación de Levy
  Contemplan al computador desde un punto de vista funcional.
  Constituido por una serie de máquinas virtuales superpuestas.
  Cada máquina interpreta las instrucciones de su nivel, proporcionando servicios a la máquina de nivel superior y aprovechando los de la máquina de nivel inferior.
  Se distinguen 5 niveles:
        Aplicaciones
        Lenguajes de alto nivel
        Sistema Operativo
        Instrucciones máquina
        Microinstrucciones
  Estos niveles son similares a los niveles funcionales de Tanenbaum

## Slide 13
Ingeniería de los Computadores
Sesión 1. Introducción
¿Qué? |  |  | 
Niveles de abstracción de un computador
Niv. Soft. Superiores
Sistema Operativo
Sist. Computador
Digital
Nivel RT
Electrónica
Componente
Llamadas al Sistema, Comandos,…
ARQUITECTURA
TECNOLOGÍA
SW
HW
Sistemas de cómputo, Ensamblador,…
ALUs, registros, memorias, MUX,…
Uniones P N, Metal, Polisilicio
  Integra la orientación estructural de los niveles de Bell y Newell y el punto de vista funcional de los niveles de Levy y Tanenbaum.
IC
Procesadores, Interfaces E/S, Datapath
Puertas lógicas, inversores, biestables

## Slide 14
Ingeniería de los Computadores
Sesión 1. Introducción
¿Qué? |  |  | 
Taxonomía de Flynn
  SISD
  SIMD
UC
UP
UM
E/S
FI
FD
FI
UC
UP1
UM1
UM2
UMm
UPn
UP2
..
..
FI
FI
FI
FD
FD
FD
FI

## Slide 15
Ingeniería de los Computadores
Sesión 1. Introducción
¿Qué? |  |  | 
Taxonomía de Flynn
  MISD
UC2
UP1
UM1
UM2
UMm
UPn
UP2
..
..
FD
FI2
UC1
UCn
FI1
FIn
..
FD
FD
FD
FI1
FI2
FIn

## Slide 16
Ingeniería de los Computadores
Sesión 1. Introducción
¿Qué? |  |  | 
Taxonomía de Flynn
  MIMD
UC2
UP1
UM1
UM2
UMm
UPn
UP2
..
..
FD
FD
FD
FI1
UC1
UCn
FI2
FIn
FIn
FI1
FI2

## Slide 17
Ingeniería de los Computadores
Sesión 1. Introducción
¿Qué? |  |  | 
Taxonomía de Flynn-Johnson

## Slide 18
Ingeniería de los Computadores
Sesión 1. Introducción
¿Qué? |  |  | 
Tipos de paralelismo
  Paralelismo de datos: La misma función, instrucción, etc. se ejecuta en paralelo pero en cada una de esas ejecuciones se aplica sobre un conjunto de datos distinto.
  Paralelismo funcional: Varias funciones, tareas, instrucciones, etc. (iguales o distintas) se ejecutan en paralelo.
    Nivel de instrucción (ILP) – se ejecutan en paralelo las instrucciones de un programa. Granularidad fina.
    Nivel de bucle o hebra (Thread) – se ejecutan en paralelo distintas iteraciones de un bucle o secuencias de instrucciones de un programa. Granularidad fina/media.
    Nivel de procedimiento (Proceso) –distintos procedimientos que constituyen un programa se ejecutan simultáneamente. Grano medio.
    Nivel de programa – la plataforma ejecuta en paralelo programas diferentes que pueden corresponder, o no, a una misma aplicación. Granularidad gruesa.

## Slide 19
Ingeniería de los Computadores
Sesión 1. Introducción
¿Qué? | Segmentación |  | 
Segmentación: ILP
Inst. 1
Procesador no segmentado
Inst. 1
Inst. 1
Inst. 2
Inst. 2
Inst. 3
Inst. 2
Inst. 3
Inst. 4
Inst. 4
Procesador segmentado
1/(5T)
5T
1/(T)
Procesador supersegmentado
1/(T/2)=2/T
IF ID EX MEM WB
IF ID EX MEM WB
EX
MEM
WB
ID
IF
EX
MEM
WB
ID
IF
EX
MEM
WB
ID
IF
EX
MEM
WB
ID
IF
EX
MEM
WB
ID
IF
EX
MEM
WB
ID
IF
EX
MEM
WB
ID
IF
EX
MEM
WB
ID
IF

## Slide 20
Ingeniería de los Computadores
Sesión 1. Introducción
¿Qué? | Segmentación |  | 
Segmentación
  Identificación de fases en el procesamiento de una tarea.
  Rediseño para implementar cada fase de forma independiente al resto.
  Paralelismo por etapas (el sistema procesa varias tareas al mismo tiempo aunque sea en etapas distintas).
  Se aumenta el número de tareas que se completan por unidad de tiempo.
S1
...
S2
Sk
Clk
tr
t1
ti

## Slide 21
Ingeniería de los Computadores
Sesión 1. Introducción
¿Qué? | Segmentación |  | 
Segmentación
  Ganancia. Suponemos que TLI (tiempo de latencia de inicio) = T, tiempo que tarda en ejecutarse una operación en una unidad sin segmentar.
  TLI = k·t, siendo k el nº de etapas del cauce, y t la duración de cada etapa
  Normalmente, ¿TLI>T ó TLI<T?

## Slide 22
Ingeniería de los Computadores
Sesión 1. Introducción
¿Qué? | Segmentación |  | 
Ganancia real
Gmax
Gk

## Slide 23
Ingeniería de los Computadores
Sesión 1. Introducción
¿Qué? | Segmentación |  | 
Tipos de riesgos (detección del cauce)
  Riesgos de datos. Se producen por dependencias entre operandos y resultados de instrucciones distintas.
  Riesgos de control. Se originan a partir de instrucciones de salto condicional que, según su resultado, determinan la secuencia de instrucciones que hay que procesar tras ellas.
  Riesgos estructurales o colisiones. Se producen cuando instrucciones diferentes necesitan el mismo recurso al mismo tiempo

## Slide 24
Ingeniería de los Computadores
Sesión 1. Introducción
¿Qué? | Segmentación |  | 
Riesgos de datos

## Slide 25
Ingeniería de los Computadores
Sesión 1. Introducción
¿Qué? | Segmentación |  | 
Soluciones a los riesgos de datos
  Reorganización de código (intercambio de instrucciones e inserción de NOP)

## Slide 26
Ingeniería de los Computadores
Sesión 1. Introducción
¿Qué? | Segmentación |  | 
Soluciones a los riesgos de datos
  Forwardings

## Slide 27
Ingeniería de los Computadores
Sesión 1. Introducción
¿Qué? | Segmentación |  | 
Soluciones a los riesgos de control
  Abortar operaciones

## Slide 28
Ingeniería de los Computadores
Sesión 1. Introducción
¿Qué? | Segmentación |  | 
Soluciones a los riesgos de control
  Bloqueos o uso de NOP

## Slide 29
Ingeniería de los Computadores
Sesión 1. Introducción
¿Qué? | Segmentación |  | 
Soluciones a los riesgos de control
  Delayed branch

## Slide 30
Ingeniería de los Computadores
Sesión 1. Introducción
¿Qué? | Segmentación | Vectoriales | 
Arquitecturas vectoriales: ILP y paralelismo de datos
El procesamiento de instrucciones está segmentado y se utilizan múltiples unidades funcionales.
Paralelismo de datos: cada instrucción vectorial codifica una operación sobre todos los componentes del vector.
E/S
Memoria Principal
Datos Escalares
Unidad Escalar
Reg. Escalares
Cauces Esc.
Control
Flujo Instr.
Unidad LOAD/STORE
Datos Vectoriales
Unidad Vectorial
Procesador Vectorial
Registro Vectorial
OF
IF
ID
Reg. Vectoriales
Cauces Vector.
b4
b3
b2
b1
a4
a3
a2
a1
Registros Vectoriales
Cauce Vectorial
a8 b8
a7 b7
a6 b6
a5 b5
a4 b4
a3 b3
a2+b2
a1+b1
Unidades funcionales segmentadas

## Slide 31
Ingeniería de los Computadores
Sesión 1. Introducción
¿Qué? | Segmentación | Vectoriales | 
Arquitectura orientada al procesamiento de vectores (suma de vectores, productos escalares, etc.)
Repertorio de instrucciones especializado
Características
  Cálculo de los componentes del vector de forma independiente (buenos rendimientos)
  Cada operación vectorial codifica gran cantidad de cálculos (se reduce el número de instrucciones y se evitan riesgos de control)
  Se optimiza el uso de memoria (entrelazado de memoria y organizaciones S y C)

## Slide 32
Ingeniería de los Computadores
Sesión 1. Introducción
¿Qué? | Segmentación | Vectoriales | 
        Ejemplo: Sumar dos vectores de 100 elementos.
          Pseudo-código escalar
            for i:= 1 to 100 do c(i)=b(i)+a(i)
          Ensamblador escalar (con bucle de 100 iteraciones)
        LOADI R5, BASEa
        LOADI R6, BASEb
        LOADI R7, BASEc
        LOADI R1, 0
        INI ADDRI R5, R5, 1
        ADDRI R6, R6, 1
        ADDRI R7, R7, 1
        ADDMR R8, R5, R6
        STORE R7, R8
        INC R1
        COMP R1, 100
        JUMP NOT.EQUAL INI
          Pseudo-código vectorial
            c(1:100:1) = a(1:100:1) + b(1:100:1)
          Ensamblador vectorial
        ADDV c, a, b, 1, 100

## Slide 33
Ingeniería de los Computadores
Sesión 1. Introducción
¿Qué? | Segmentación | Vectoriales | 

## Slide 34
Ingeniería de los Computadores
Sesión 1. Introducción
¿Qué? | Segmentación | Vectoriales | 
Entrelazado de memoria

## Slide 35
Ingeniería de los Computadores
Sesión 1. Introducción
¿Qué? | Segmentación | Vectoriales | 
Acceso a memoria simultáneo o tipo S

## Slide 36
Ingeniería de los Computadores
Sesión 1. Introducción
¿Qué? | Segmentación | Vectoriales | 
Acceso a memoria concurrente o tipo C

## Slide 37
Ingeniería de los Computadores
Sesión 1. Introducción
¿Qué? | Segmentación | Vectoriales | 
Operaciones gather-scatter

## Slide 38
Ingeniería de los Computadores
Sesión 1. Introducción
¿Qué? | Segmentación | Vectoriales | 
Enmascaramiento (gestión de matrices dispersas)

## Slide 39
Ingeniería de los Computadores
Sesión 1. Introducción
¿Qué? | Segmentación | Vectoriales | 
Rendimiento: encadenamiento de cauce

## Slide 40
Ingeniería de los Computadores
Sesión 1. Introducción
¿Qué? | Segmentación | Vectoriales | 
Rendimiento: encadenamiento de cauce

## Slide 41
Ingeniería de los Computadores
Sesión 1. Introducción
¿Qué? | Segmentación | Vectoriales | 
Proc. Supersegmentado
con coproc. Vectoriales
Proc. Vectorial
Proc. Matricial
Notes: Ejemplo. Arquitectura PS3

## Slide 42
Ingeniería de los Computadores
Sesión 1. Introducción
¿Qué? | Segmentación | Vectoriales | Rendimiento
Tiempo de ejecución de un programa
  Tiempo de CPU (usuario y sistema)
  Tiempo de E/S (comunicaciones, acceso a memoria, visualización, etc.)
TCICLO=1/F
F=frecuencia
Tiempo de CPU (TCPU)= Ciclos_del_Programa x TCICLO =
Ciclos por Instrucción (CPI) =
TCPU = NI x CPI x TCICLO

## Slide 43
Ingeniería de los Computadores
Sesión 1. Introducción
¿Qué? | Segmentación | Vectoriales | Rendimiento
Tiempo para arquitecturas capaces de emitir a ejecución varias instrucciones por unidad de tiempo
CPE = ciclos entre inicio de emisión de instrucciones.
IPE = instrucciones que pueden emitirse (empezar la ejecución) cada vez que se produce ésta.
TCPU = NI x (CPE / IPE) x TCICLO
CPI

## Slide 44
Ingeniería de los Computadores
Sesión 1. Introducción
¿Qué? | Segmentación | Vectoriales | Rendimiento
Ejemplo:
CPI = CPE/IPE
IF ID EX MEM WB
Inst. 1
No segmentado
CPE=5 IPE=1 CPI=5
Inst. 1
Inst. 1
Inst. 2
Inst. 2
Inst. 3
Inst. 2
Inst. 3
Inst. 4
Inst. 4
Segmentado
CPE=1 IPE=1 CPI=1
5T
Superescalar o VLIW
CPE=1 IPE=2 CPI=0.5
EX
MEM
WB
ID
IF
EX
MEM
WB
ID
IF
EX
MEM
WB
ID
IF
EX
MEM
WB
ID
IF
EX
MEM
WB
ID
IF
EX
MEM
WB
ID
IF
EX
MEM
WB
ID
IF
EX
MEM
WB
ID
IF
T
T
IF ID EX MEM WB

## Slide 45
Ingeniería de los Computadores
Sesión 1. Introducción
¿Qué? | Segmentación | Vectoriales | Rendimiento
Procesadores que codifican varias operaciones en una instrucción (VLIW)
Noper = número de operaciones que realiza el programa.
Op_instr = número de operaciones que puede codificar una instrucción.
TCPU = (Noper / Op_instr) x CPI x TCICLO
NI

## Slide 46
Ingeniería de los Computadores
Sesión 1. Introducción
¿Qué? | Segmentación | Vectoriales | Rendimiento
Ejemplo:
NI = Noper/Op_instr
Ejemplo paralelismo datos
Ejemplo paralelismo instrucciones
Procesador Matricial
C = A + B
F = D – E
G= K*H
UC
C[1]=A[1]+B[1]
F[1]=D[1]-E[1]
G[1]=K[1]*H[1]
C[2]=A[2]+B[2]
F[2]=D[2]-E[2]
G[2]=K[2]*H[2]
C[3]=A[3]+B[3]
F[3]=D[3]-E[3]
G[3]=K[3]*H[3]
C[4]=A[4]+B[4]
F[4]=D[4]-E[4]
G[4]=K[4]*H[4]
EP1
EP2
EP3
EP4
Noper=12 Op_instr=4 NI=3
Flujos de Instrucciones
Flujos de Datos

## Slide 47
Ingeniería de los Computadores
Sesión 1. Introducción
¿Qué? | Segmentación | Vectoriales | Rendimiento
Evaluación del rendimiento: benchmarks
Tipos de becnhmarks
  Aplicaciones reales. Compiladores, Word, MatLab, ...
  Kernels. Trozos de aplicaciones reales seleccionados para evaluar características específicas.
  Simples (Toys). Pequeños programas fáciles de programar y cuyo resultado es conocido (Quicksort).
  Sintéticos. Reproducen porcentajes de instrucciones y situaciones de carga reales.
Suites. Conjuntos de benchmarks que miden las prestaciones de los computadores a través de un conjunto de aplicaciones distintas. Las limitaciones de un benchmark se suplen con la presencia de otros. Se cambian periódicamente para evitar optimizaciones realizadas con el único objetivo de mejorar los resultados del conjunto de benchmark.

## Slide 48
Ingeniería de los Computadores
Sesión 1. Introducción
¿Qué? | Segmentación | Vectoriales | Rendimiento
SPEC CPU2017 (http://spec.org/cpu2017/Docs/overview.html)
  Enteros, Coma flotante
Benchmarks para computadores de altas prestaciones
  SPEC MPI2007: http://www.spec.org/mpi2007/docs/index.html
  Linpack: http://www.top500.org/project/linpack

## Slide 49
Ingeniería de los Computadores
Sesión 1. Introducción
¿Qué? | Segmentación | Vectoriales | Rendimiento
Medidas de rendimiento:
  Ganancia
  Eficiencia
  Productividad

## Slide 50
Ingeniería de los Computadores
Sesión 1. Introducción
¿Qué? | Segmentación | Vectoriales | Rendimiento
Kilobyte (KB) | 103 bytes | Kibibyte (KiB) | 1024 bytes (210 bytes)
Megabyte (MB) | 106 bytes | Mebibyte (MiB) | 220 bytes
Gigabyte (GB) | 109 bytes | Gibibyte (GiB) | 230 bytes
Terabyte (TB) | 1012 bytes | Tebibyte (TiB) | 240 bytes